01		Baustelleneinrichtung

01.00		Baustelleneinrichtung

01.00.0001	Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebs-

mittel, die zur vertragsgemäßen

Durchführung der Bauleistungen erforderlich

sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen

und – soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert

berechnet wird – betriebfertig aufstellen einschl.

der dafür notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-

schuppen und dgl., soweit erforderlich, an-

transportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,

Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs-

einrichtungen und dgl. für die Baustelle soweit

erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrts-

wege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige

Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-

bereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.

Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellen-

einrichtung, soweit erforderlich ausführen.

Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur

Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten

für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der

Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl.

Mieten, Pacht, Gebühren, und dgl. werden nicht

mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheits-

preisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das

Einrichten der Baustelle gesondert Positionen

im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die

Pauschale für alle Leistungen sämtlicher

Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 psch			__________		__________

01.00.0002	Baustelle räumen

Baustellen von allen Geräten, Anlagen,

Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte

Flächen und Wege entsprechend dem

ursprünglichen Zustand unter Wahrung der

landschaftspflegerischen Belange ordnungs-

gemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das

Räumen der Baustelle gesonderte Positionen

im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die

Pauschale für alle Leistungen sämtlicher

Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 psch			__________		__________

01.00.0003	Ausführungszeichnungen herstellen

Ausführungszeichnungen nach ZTV-ING,

für Baubehelfe herstellen.

Prüf-Fertigungen 3-fach liefern.

Geprüfte Fertigung 3-fach.

Kopierfähige Originalzeichnungen, einschl.

DXF-, PDF- und TIF-Datei liefern. Sie gehen

in das Eigentum des AG über.

Kopierfähige Originalzeichnungen liefern. Sie

gehen in das Eigentum des AG über.

1 psch			__________		__________

01.00.0004	Datenträger liefern

Datenträger liefern.

Die Unterlagen wie Statik (Berechnung und

Pläne), Ausführungszeichnungen und

Bestandszeichnungen sind auf einem

Datenträger (CD-ROM) zu kopieren.

Das Kopierformat ist mit dem AG

abzustimmen.

1 psch			__________		__________

01.00.0005	Bestandsübersichtszeichnung

Bestandsübersichtszeichnung liefern.

Bestandsübersichtszeichnung mittels

CAD-Systems gemäß ZTV-ING komplett neu

erstellen und dem AG im Original,

als DXF-Datei und 2fach als Kopien

übergeben. Mindeststrichstärke 0,35 mm,

Mindestschrifthöhe 3,5 mm mit Verkleinerung,

Format DIN A3, auf Folie.

Vor Übernahme des Originals werden dem AG

zwei Kopien zur Prüfung übergeben.

Dargestellt werden muss der gesamte Überbau.

Bestandspläne werden vom AN hierfür übergeben.

1 psch			__________		__________

01.00.0006	BW-Daten erfassen, BW-Buch

BW-Daten erfassen, BW-Buch herstellen

Bauwerksdaten mit einem Erfassungsprogramm

auf der Datenbasis der ASB-Bauwerksdaten 98

erfassen.

Vorh. digitalisierte Bilder, Pläne und Dokumente

sind mit zu erfassen.

Ausdruck des Bauwerksbuches aus den erfassten

Daten. Übergabe an den bauüberwachenden

Ingenieur.

Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-

format der ASB-Bauwerksdaten 98 (DBF-Dateien)

auf PC-kompatiblen mit dem AG abgestimmten

Datenträger.

Der bauüberwachende Ingenieur hat die Aufgabe,

das Bauwerksbuch auf Vollständigkeit und

Richtigkeit zu überprüfen und dies mit seiner

Unterschrift zu bestätigen.

Der Datentransfer erfolgt erst, wenn diese

Bestätigung vorliegt.

Erfassung der Daten für das gesamte Bauwerk.

Bauwerksbuch (Bestand) und Zeichnungen

(Bestand) sind in Papierform vorh. Die

Zeichnungen weichen teilweise deutlich

vom tatsächlichen Bestand ab und müssen

gründlich überarbeitet werden.

1 psch			__________		__________

01.00.0007	Digitalisierte Bilder herstellen

Digitalisierte Bilder herstellen.

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf

des Bauwerkes in digitalisierter Form

(Auflösung mind. 600 x 400 Pixel), 16 k Farben)

mit Digitalkamera oder Scanner herstellen.

Auf mit dem AG abgestimmten Datenträger an

den AG liefern.

1 Stk			__________		__________

01.00.0008	Sanierungsdokumentation erstellen

Sanierungsdokumentation erstellen.

Zusammenstellung aller bei der Sanierung

anfallender Protokolle, nach Bauwerken,

Bauteilen und Arbeitsbereichen sortiert,

in 2-facher Ausfertigung.

1 psch			__________		__________

____________________________

01.00 Baustelleneinrichtung:			____________________________

01.01		Verkehrssicherung

01.01.0001	Verkehrssicherung läng. Dauer aufst.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von

längerer Dauer aufstellen und beseitigen.

Vorhalten, Warten und Betreiben werden

gesondert vergütet. Vorübergehende

Sicherungsmaßnahmen durchführen.

70 v.H. der Pauschale werden nach

betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach

Beseitigen vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA

einschl. Blitzleuchte DN 300, einschl.

transportable Schutzeinrichtung, einschl.

bauliche Leitelemente,

einschl. vorübergehende Markierung

(Folie Typ I und zus. Markierungsknöpfe).

Vorhandene Verkehrsschilder abdecken,

sofern sie der Baustellenbeschilderung

widersprechen.

Länge der Verkehrsführung siehe Anlage

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte

Arbeitsstellensicherung wird gesondert

vergütet.

1 psch			__________		__________

01.01.0002	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von

längerer Dauer vorhalten, warten und

betreiben. Vorübergehende Sicherungs-

maßnahmen durchführen. Die Vergütung

erfolgt nach der vom AG festgelegten

Einsatzzeit.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

1 d			__________		__________

01.01.0003	Absperrg. o. Warneinr. Aufstellen

Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen

und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten

und betreiben.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach

Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Leitbake Größe 1000 x 250 mm einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.

Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, Dauerlicht.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

1 Stk			__________		__________

01.01.0004	Verkehrsschild aufstellen

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für

die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstell-

vorrichtung nach stat. Erfordernissen.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach

nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

Größe 2.

Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.

Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

1 Stk			__________		__________

01.01.0005	Kontrolle der Arbeitsstellensicher.

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem.

ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist

unmittelbar nach deren Durchführung zu

erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und

Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG

jederzeit zugänglich zu machen.

Kontrolle zweimal täglich.

Kontrolle durch AN täglich dokumentieren.

Arbeitsstellensicherung nach jedem Auf- und

Umstellen sowie zusätzlich fotografisch

festhalten.

Ausführung während der gesamten Bauzeit.

1 psch			__________		__________

01.01.0006	Verkehrsschild abbauen

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung

abbauen. Schildgröße bis 1,1 qm.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU

bis 76,1 mm abbauen.

Fundament entfernen.

Schild neben der Fahrbahn.

Wiederverwendbares Material säubern, fördern

und nach Unterlagen des AG lagern. Restliches

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN

zuführen.

Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baustellen-

Bereich verfüllen und verdichten.

1 psch			__________		__________

____________________________

01.01. Verkehrssicherung:				____________________________

01.02		Baustellenverordnung

01.02.0001	Koordinator stellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator

während der Ausführung des Bauvorhabens

gemäß Baustellenverordnung nach

Baubeschreibung stellen.

Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich

nach dem zeitlichen Fortschritt der Baumaßnahme

bezogen auf die Gesamtbauzeit.

1 psch			__________		__________

01.02.0002	Vorankündigung

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung

erstellen und spätestens zwei Wochen vor

Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde

übermitteln.

Vorankündigung sichtbar und witterungs-

geschützt auf der Baustelle aushängen und

bei erheblichen Änderungen während der

Bauzeit anpassen.

1 psch			__________		__________

01.02.0003	Sicherheits- und Gesundheitsschutzpl.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)

gemäß Baustellenverordnung nach Baubeschreibung

erstellen, mit den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

koordinatoren weiterer Baustellen abstimmen und bei

erheblichen Änderungen in der Ausführung des

Bauvorhabens anpassen.

Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf

der Baustelle vorhalten.

1 psch			__________		__________

____________________________

01.02: Baustellenverordnung:			____________________________

01.03		Bauzäune

01.03.0001	Bauzaun auf- und abbauen

Bauzaun nach Angabe des AG einschl. der

erforderlichen Tore standsicher herstellen,

während der Bauzeit vorhalten und unterhalten

sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung,

der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.

Zaunhöhe über Gelände 2,0 m.

Zaun aus Maschendraht.

1 m			__________		__________

01.03.0002	Bauzaun umbauen

Bauzaun abbauen, innerhalb der Baustelle

transportieren und nach Angabe des AG

aufbauen.

Zaunhöhe über Gelände 2,0 m.

Zaun aus Maschendraht.

1 m			__________		__________

01.03.0003	Zulage Bauzaun für Beleuchtung

Zulage zu Bauzaun für Beleuchtung

Mobiler Bauzaun während der Baumaßnahme

beleuchten.

70 v.H. des Preises werden nach dem Aufstellen,

der Rest nach Beseitigen vergütet.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

1 m			__________		__________

01.03.0004	Zulage für Beleuchtung umbauen

Zulage für Beleuchtung umbauen

Die Beleuchtung des mobilen Bauzaunes

während der Baumaßnahme umbauen.

1 m			__________		__________

____________________________

01.03. Bauzäune:					____________________________

Gewerksumme 01. Baustelleneinrichtung:	____________________________

02		Erdbau

02.00		Erdarbeiten am Widerlager

02.00.0001	Baugrube herstellen

Boden für Baugrube ausheben.

Klassen 3 bis 5.

Baugrube in kleinen Teilen des Hinter-

füllbereichs und Aushub im Bereich der

Böschungen mit erschwerter Zugänglichkeit.

Verdichten des Untergrundes und herstellen

des Planums werden nicht gesondert vergütet.

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Aushub in Eigentum des AN übernehmen und

von der Baustelle entfernen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1 cbm			__________		__________

02.00.0002	Handaushub

Zulage zu Pos.02.00.0001 für Handaushub.

1 cbm			__________		__________

____________________________

02.00. Erdarbeiten am Widerlager:		____________________________

  - Tragschicht, Unterbau

02.01.0001	Geotextil als Trennschicht verlegen

Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung

mind. 0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite 0 90

bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und max. 0,16 mm,

bei Folienbändchengeweben mind. 0,06 mm und

max. 0,4 mm. Überschüttung wird gesondert

vergütet. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

Material = Vliesstoff,

Geotextilrobustheitsklasse 3.

Verlegen im Hinterfüllbereich.

1 qm			__________		__________

02.01.0002	Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht aus Baustoffgemisch für

Frostschutzschichten herstellen.

In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis III.

Baustoffgemisch 0/45.

Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand

höchstens 5 M v.H. Feinanteile.

Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. und

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche

mindestens 100 MN/qm.

Einbaudicke 15 bis 120 cm. Bei Dicken über 25 cm

mehrlagig.

Einbau in kleinen Teilflächen des Hinterfüllbereichs.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1 cbm			__________		__________

____________________________

02.01. Tragschicht, Unterbau:			____________________________

Gewerksumme 02. Erdarbeiten:			____________________________

03		Asphaltarbeiten

03.00		Abbrucharbeiten

03.00.0001	Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Fläche vor Brückenwiderlager (Landseite)

einschl. Unterlage = Abdichtung.

Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.

Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm.

Material laden und abfahren, entsorgen einschl.

Deponiegebühr.

1 qm			__________		__________

03.00.0002	Zulage für teerhaltiges Material

Zulage zu Asphaltbefestigung aufnehmen für

Asphaltschichten teerhaltig (PAK).

Dieses Material muss zu einer zugelassenen

Wiederverwertungsanlage transportiert und

abgeladen werden.

Eine deponietechnische Verwertung wird

wird ausgeschlossen.

Die Entsorgungsgebühr übernimmt der AG und

wird vom AG direkt mit der Entsorgungseinr.

abgerechnet.

Diese Position wird nur vergütet, wenn die

Teerhaltigkeit zusammen mit dem AG

zweifelsfrei geklärt ist (i.d.R. durch Analyse

eines vom AG anerkannten Labors).

Entsorgungseinrichtung zu der der AN das

Material fahren wird.

1 to			__________		__________

03.00.003	Fugenspalt ausr. u.a. Fuge herst.

Fugenspalt ausräumen einschl. säubern und als

Fuge herstellen. Material von der Baustelle

entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN

zuführen.

Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.

in der Asphaltdeckschicht.

Einzellängen bis 20 m.

Fugenspalttiefe 3,5 cm

Fugenspalttiefe 20 mm.

Aufweiten und Herstellen der Fuge nach Wahl

des AN.

Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse.

1 m			__________		__________

03.00.0004	Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Fläche = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm.

Gesamtaufbruchtiefe über 12 bis 18 cm.

Material der Verwertung nach Wahl des AN

zuführen.

1 qm			__________		__________

03.00.0005	Asphalt fräsen

Asphalt fräsen und Material aufnehmen.

Asphaltdeckschicht.

Frästiefe über 4 bis 6 cm.

Fläche = Fahrbahn.

Breite der Fläche über 50 bis 100 cm.

Material der Verwertung nach Wahl des AN

zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche

höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen

Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

1 qm			__________		__________

03.00.0006	Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

1 m			__________		__________

____________________________

03.00. Abbrucharbeiten:				____________________________

  - Fugen

03.01.0001	Fuge verfüllen

Fuge mit Fugenmasse verfüllen, Wandungen mit

geeignetem Voranstrich versehen.

Fuge zwischen Kappe und benachbartem Haus.

Material = Polysulfid, tatsächliche Dauerbewegungs-

aufnahme min. 25 v.H.

Fugenwandungen = Beton und Mauerwerk.

Fugenbreite über 15 bis 20 mm.

Fülltiefe = 20 mm.

Unterfüllstoff einbauen.

1 m			__________		__________

____________________________

03.01. Fugen:						____________________________

03.02		Bituminöse Decken

03.02.0001	Asphalttragschicht CS 0/32 herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmisch-

gut CS 0/32 herstellen.

In Verkehrsflächen der Bauklassen SV und I.

Einbau in Schadstellen.

Bindemittel PmB 45 A

Asphaltmischgut entsprechend den technischen

Vorschriften und Richtlinien.

Einbaugewicht 340 kg/qm.

1 to			__________		__________

03.02.0002	Asphalttragschicht B 0/22 herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschicht-

mischgut B 0/22 herstellen.

In Verkehrsflächen für Rad-, und Gehwege.

Einbau in Schadstellen.

Bindemittel B 50/70

Asphaltmischgut entsprechend den techn.

Vorschriften und Richtlinien.

Einbaugewicht 192 kg/qm.

1 to			__________		__________

03.02.0003	Splittmastixasphalt 0/8 S herstellen

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt 0/8 S

herstellen.

In Verkehrsflächen der Bauklassen SV und I.

Einbaumenge 100 kg/qm

Bindemittel = PmB 45 A.

Grobe Gesteinskörnung Kategorie SZ 18.

Asphaltmischgut entsprechend den technischen

Vorschriften und Richtlinien.

1 qm			__________		__________

03.02.0004	Abstumpfungsmaßnahmen durchführen

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der

Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges

Aufbringen und Einwalzen von Abstreumaterial

durchführen.

Nicht gebundenes Material aufnehmen und der

Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Abstreumaterial = Lieferkörnung 2/5.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in

Asphaltdeckschicht.

Abstreumenge 1,0 kg/qm.

1 qm			__________		__________

03.02.0005	Asphaltbeton 0/5 herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton 0/5

herstellen.

In Verkehrsflächen Gehwege im Anschluss an

Flügelwandkappe.

Einbau in Schadstellen.

Bindemittel = 70/100.

Grobe Gesteinskörnung Kategorie SZ 26.

Asphaltmischgut entsprechend den technischen

Vorschriften und Richtlinien.

1 to			__________		__________

____________________________

03.02 Bituminöse Decken:				____________________________

03.03		Gussasphalt, Übergänge

03.03.0001	Betonunterlage vorbereiten Überbau

Betonunterlage nach Zeichnung vorbereiten.

Vorbereitete Flächen säubern.

Bauteil = Überbau.

Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage

nach Wahl des AN vorbereiten.

Zementschlämme und minderfeste Schichten

abtragen.

Beim Vorbereiten anfallende Stoffe in

Eigentum des AN übernehmen und von der

Baustelle entfernen.

1 qm			__________		__________

03.03.0002	Betonunterlage grundieren

Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz

grundieren.

Bauteil gesamte Überbaufläche

Grundierung für Kratzspachtelung.

Stoff in mindestens zwei Arbeitsgängen

auftragen.

Epoxidharz wird gesondert vergütet.

Grundierung abstreuen. Überschüssiges

Streugut in Eigentum des AN übernehmen

und von der Baustelle entfernen.

1 qm			__________		__________

03.03.0003	Epoxidharz liefern Grund./Kratzsp.

Epoxidharz liefern. Abgerechnet wird das

Nettogewicht der Gebinde in der Lieferform.

Epoxidharz für Grundierung unter

Kratzpachtelung.

1 kg			__________		__________

03.03.0004	Betonunterlage kratzspachteln

Vorbereitete Betonunterlage vor Herstellen der

Dichtungsschicht mit Epoxidharzmörtel

kratzspachteln.

Kratzspachtelung abstreuen. Überschüssiges

Streugut in Eigentum des AN übernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Grundierung wird gesondert vergütet.

Bauteil = Überbau

1 qm			__________		__________

03.03.0005	Dichtungssch. a. Schweißbahn herst.

Dichtungsschicht aus einer Bitumenschweiß-

bahn gemäß ZTV-BEL-B Teil 1 herstellen.

Dichtungsschicht an bestehende Abdichtungen

und Konstruktionen sowie an Durchdringungs-

körper anschließen. Schutzlagen bestehender

Abdichtungen entfernen. Das Einbauen von

Dichtungsmanschetten und Verstärkungsstreifen

wird gesondert vergütet.

Bauteil = Überbau.

Bitumenschweißbahn nach Wahl des AN.

1 qm			__________		__________

03.03.0006	Verstärkungsstreifen einbauen Schrammbord

Schweißbahn. Einl. Breite min. 30 cm

Verstärkungsstreifen einbauen und ggf. an

Konstruktionen und Durchdringungskörper

anschließen.

Einbau im Schrammbordbereich.

Material = Bitumenschweißbahn mit Edelstahl-

bandeinlage.

Breite min. 30 cm

1 m			__________		__________

03.03.0007	Schutzlage herstellen

Schutzlage aus Glasvlies-Bitumendachbahn V 13

Dichtungsschicht unter Kappen herstellen. Bahn

an Längs- und Querstößen mind. 10 cm überlappen.

Querstöße versetzt anordnen. Überstand im Fahrbahn-

bereich mindestens 30 cm, davon 25 cm lose

auflegen und min. 5 cm aufkleben. Schutzlage an

bestehende Schutzlagen, Konstruktionen und an

Durchdringungskörper anschließen.

1 qm			__________		__________

03.03.0008	Asphaltschutzschicht herstellen Zwischen

Kappen 0/11 S, BK II+IIIBB Dicke 3,5 cm

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht

herstellen. Fugen herstellen und verfüllen wird

gesondert vergütet.

Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.

Asphaltschutzschicht aus Gussasphalt 0/11 .

Einbau in Verkehrsflächen der Bauklassen II

und III mit besonderen Beanspruchungen.

Einbaudicke 3,5 cm.

Bindemittel = 30/45 und 2.M – v.H.

Naturasphalt.

Grobe Gesteinskörnung Kategorie SZ 18.

Gussasphalt ohne Verwendung von

Asphaltgranulat.

1 qm			__________		__________

03.03.0009	Gussasphaltoberfläche bearbeiten. Bit.Mat.

Bit.Mat. aufbr. Mit Handwalze 2-3 kg/qm

Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.

Abstreumaterial, leicht bituminiert, auf die noch

heiße Oberfläche aufbringen, mit leichter

Handwalze andrücken,

Materialmenge = 2 bis 3 kg/qm.

Edelsplitt 2/5 mm.

Mineralstoff aus Gestein wie Edelsplitt in

Deckschicht.

Nicht gebundenes und gelöstes Material in

Eigentum des AN übernehmen und von der

Baustelle entfernen.

1 qm			__________		__________

03.03.0010	Anschluss als Fuge herstellen Querfuge

Schutzschicht Tiefe 3,5 cm, Breite 15

Anschluss der Asphaltdecke als Fuge herstellen.

Querfuge in der Asphaltschutzschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe 3,5 cm.

Fugenspaltbreite 15 mm.

Fugenraum verfüllen bis Oberkante.

Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse.

1 m			__________		__________

03.03.0011	Belagsrinne vor Borde herstellen

Rinne aus Gussasphalt gemäß RIZ BW Dicht 3

herstellen.

Fugen herstellen wird separat vergütet.

1 m			__________		__________

03.03.0012	Anschluss mit Fugenband herstellen

Schichtd. 4,0 cm bis 20 m

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil

in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit

anschmelzbarem Fugenband herstellen.

Anschluss an bestehende Gussasphaltrinne

Dicke der Asphaltdeckschicht = 4,0 cm.

Einzellängen bis 20 m.

Breite des Fugenbandes 10 mm.

1 m			__________		__________

03.03.0013	Bitum. Fugenkeil entlang Schrammbord

Bituminierter Fugenkeil als Dichtungsband entlang

Schrammbord, Dicke 3/3 cm. Klebeflächen reinigen

und mit Voranstrich versehen. Dichtungsband

anpressen und nach dem erwärmen keilförmig

verstreichen.

1 m			__________		__________

03.03.0014	Fugenspalt herstellen, Fugen schneiden,

Querfugen in Asphaltbeton, Fugen

Fugenspalt in Asphaltdeckschicht herstellen.

Fugenspalt mit einem zwangsgeführten

Fugenschneider schneiden.

Fugen als Querfugen in Asphaltbeton.

Fugentiefe 3,0 cm,

Fugenbreite 15 mm.

1 m			__________		__________

03.03.0015	Anschluss als Fuge herstellen Längsfuge

Deckschicht Tiefe 4,0 cm Breite 15 m

Anschluss der Asphaltdecke als Fuge herstellen.

Längsfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe 4,0 cm

Fugenspaltbreite 15 mm

Fugenraum verfüllen in 2 Lagen mit rundem

Unterfüllstoff zwischen 1. und 2. Lage.

Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse.

1 m			__________		_________

____________________________

03.03 Gussasphalt, Übergänge:			____________________________

03. Gewerksumme Asphaltarbeiten:		____________________________

04		Pflaster, Platten, Borde, Rinnen

04.00		Bordsteine

04.00.0001	Bordsteine aufnehmen

Bordsteine aufnehmen.

Bordsteine aus Naturstein, ca. 15/25 und 15/30 cm

als Hochbord in Beton oder Mörtel versetzt.

Mörtelschicht aufbrechen.

Wiederverwendbare Bordsteine säubern und an

Eigentümer übergeben.

Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übrigens

Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von

der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung

zuführen.

1 m			__________		__________

04.00.0002	Bordsteine aus Beton setzen

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine DIN 483 H 15 x 30 (150/300 mm).

Steine mit engen Fugen versetzen.

Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 10 cm.

1 m			___________		__________

04.00.0003	Bordsteine trennen

Bordsteine auf Passmaß trennen.

Bordsteine quer schneiden.

Bordsteine aus Beton, ca. 15/30 und 15/25 cm.

1 Stk			___________		__________

____________________________

04.00 Bordsteine:					____________________________

04. Gewerksumme Pflaster, Rinnen, Borde:	____________________________

05.		Übergänge

05.00		Abschlussprofil

05.00.0001	Abschlussprofil überarbeiten

Abschlussprofil überarbeiten,

oberen Flansch des vorhandenen Stahlprofils

1/2 x IPB 140 um 30 mm in der Höhe kürzen,

Trennfläche geradlinig und kerbfrei beschleifen,

entgraten.

Kanten mit Radius 3 mm ausbilden,

Stahlprofile nach dem Freilegen komplett an

allen sichtbaren Flächen abstrahlen, SA 2 ½ ,

Korrosionsschutz gemäß ZTV-ING.

Ausführung etappenweise entsprechend den

Bauphasen.

1 m			__________		__________

____________________________

05.00 Abschlussprofil:				____________________________

05 Gewerksumme Übergänge:			____________________________

06		Raubacher Schulter

06.00		Vorarbeiten, Ingenieurtechnische Bearbeitung

Hinweistext

Hinweis zur OZ ………………… bis OZ ………………………….

Zur dauerhaften Sanierung der Brückenanschlussbereiche und Fahrbahnübergänge wird beim BW…………………… beidseitig eine Raubacher Schulter der Firma DI-ZWO eingebaut.

Die Bemessung und ingenieurtechnische Bearbeitung der Raubacher Schulter erfolgt durch den Hersteller. Die Kosten hierfür sind in nachfolgende Positionen einzukalkulieren.

Fabrikat:	Raubacher Schulter FA - MÜ – FB1 – FB 2 – FB3…

( FA = Anzahl der Fahrspuren je Brückenseite in Stück

MÜ = mittlere Übertragungslänge ggf. geschätzt in cm je Fahrspur

FB1,2,3…. = Fahrbahnbreite in cm )

z.B. Raubacher Schulter 3 – 355 – 330 – 300 - 300

Hersteller:	DI-ZWO GmbH, Geißhaldenstr. 49, Bau 50, 78713 Schramberg

Telefon: 07422-244461, Fax: 07422-244462

Patent-Nr.:	10 2004 010 248 v. 03.03.2 2004

06.00.0001	Vermessungsarbeiten und Ingenieurtechnische Aufnahme

Vermessungsarbeiten und Ingenieurtechnische Aufnahme

des bestehenden Brücken- und Auflagerkörpers für die

Bemessung und Herstellung der Raubacher Schulter nach dem

Asphaltabtrag und dem Freilegen der Anschlussbereiche.

Mit dieser Position sind alle Leistungen für die An- und Abfahrt,

Zuschläge, Fahrt- und Gerätekosten etc. abgegolten.

1 psch			__________		__________

06.00.0002	Bestandsübersichtszeichnungen herstellen

Bestandsübersichtszeichnungen der vorhandenen Bauwerke

zur Bemessung der Raubacher Schulter herstellen. Diese Pauschale umfasst

alle Anschlussbereiche des Bauwerks, die zur Bemessung

und Herstellung der Raubacher Schulter benötigt werden.

1 psch			__________		__________

06.00 Vorarbeiten, Ingenieurtechn. Bearb.    ____________________________

06.01		Raubacher Schulter herstellen

06.01.0001	Sauberkeitsschicht C 12/15

Sauberkeitsschicht für den Einbau der Raubacher Schulter liefern

und einbauen. Festigkeitsklasse C 12/15. Expositionsklasse X 0.

Oberfläche sauber abgescheibt. Dicke 15 cm.

1 Stk			___________		__________

06.01.0002	Raubacher Schulter FA - MÜ – FB1 – FB 2 – FB3…

Raubacher Schulter der Firma DI-ZWO einschl. erforderlicher bautechnischer Nachweise nach örtlicher Gegebenheiten herstellen, liefern und einbauen, einschl. aller statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrungen, Befestigungen,

Winkel etc. Das Ausbetonieren, Abscheiben sowie ggf. erforderliche

Abschalungen sind mit dieser Position abgegolten.

Fabrikat:	Raubacher Schulter FA - MÜ – FB1 – FB 2 – FB3…

( FA = Anzahl der Fahrspuren je Brückenseite in Stück

MÜ = mittlere Übertragungslänge ggf. geschätzt im cm

FB1,2,3…. = Fahrbahnbreite in cm je Fahrspur

z.B. Raubacher Schulter 3 – 355 – 330 – 300 - 300

Hersteller:	DI-ZWO GmbH, Geißhaldenstr. 49, Bau 50, 78713 Schramberg

Telefon: 07422-244461, Fax: 07422-244462

Patent-Nr.:	10 2004 010 248 v. 03.03.2 2004

1 Stk			__________		__________

____________________________

06.01 Raubacher Schulter herstellen:		____________________________

06.02		Fugen

06.02.0001	Fugenabdichtung

Fuge zwischen Bauwerk und Raubacher Schulter mit

Fugenvergussmasse verfüllen.

Material = Polyurethankitt,

tatsächliche Dauerbewegungsaufnahme mind. 25 v.H.

Fugenwandungen = Beton / Raubacher Schulter

Fugenbreite = 5 bis 20 mm nach Erfordernis

Fülltiefe = über 20 bis 30 mm.

Ausführung in Teilabschnitten.

1 m			__________		__________

____________________________

06.02 Fugen:						____________________________

06. Gewerksumme Raubacher Schulter:		____________________________

07.		Arbeiten auf Nachweis

07.00		Arbeiten auf Nachweis

07.00.0001	Verrechnungssatz für Arbeitskraft BVA (II)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf

Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungs-

satz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche

Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn

einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit

den Zuschlägen für Gemeinkosten ( Sozialkassen-

beiträge, Wintebauumlage und dgl.) sowie Lohn-

bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Nacht,-

Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert

vergütet.

Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).

1 h			__________		__________

07.00.0002	Verrechnungssatz für Arbeitskraft SpezialBFA(III2)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf

Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungs-

satz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche

Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn

einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit

den Zuschlägen für Gemeinkosten ( Sozialkassen-

beiträge, Wintebauumlage und dgl.) sowie Lohn-

bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Nacht,-

Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert

vergütet.

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III 2).

1 h			__________		__________

07.00.0003	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Geh. BFA (IV)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf

Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungs-

satz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche

Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn

einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit

den Zuschlägen für Gemeinkosten ( Sozialkassen-

beiträge, Wintebauumlage und dgl.) sowie Lohn-

bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Nacht,-

Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert

vergütet.

Gehobene Baufacharbeiter (Berufsgruppe IV).

1 h			__________		__________

07.00.0004	Verrechnungssatz für Baugerät Bagger bis 0,4 cbm

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige

Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,

insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für

das Bedienungspersonal. Der Verrechnunssatz gilt für

das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der

Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die

tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

Bagger bis 0,4 cbm

1 h 			__________		__________

07.00.0005	Verrechnungssatz für Baugerät Bagger 0,4-1,0 cbm

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige

Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,

insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für

das Bedienungspersonal. Der Verrechnunssatz gilt für

das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der

Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die

tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

Bagger über 0,4 bis 1,0 cbm

1 h 			__________		__________

07.00.0006	Verrechnungssatz für Baugerät Frontl.L 45-75 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige

Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,

insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für

das Bedienungspersonal. Der Verrechnunssatz gilt für

das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der

Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die

tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

Frontlader, lufbereift über 45 bis 75 kW.

1 h 			__________		__________

07.00.0007	Verrechnungssatz für Baugerät Rüttl. 0,75-1,3 t

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige

Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,

insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für

das Bedienungspersonal. Der Verrechnunssatz gilt für

das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der

Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die

tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

Flächenrüttler über 0,75-1,3 t

1 h 			__________		__________

07.00.0008 	Verrechnungssatz für Baugerät Kompr. 5-10 cbm

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige

Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,

insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für

das Bedienungspersonal. Der Verrechnunssatz gilt für

das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der

Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die

tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

Kompressor über 5 bis 10 cbm/min

1 h 			__________		__________

07.00.0009	Verrechnungssatz für Baugerät Bohrh. über 20 kg

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige

Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,

insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für

das Bedienungspersonal. Der Verrechnunssatz gilt für

das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der

Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die

tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

Bohr- oder Abbauhammer über 20 kg

1 h 			__________		__________

07.00.0010	Verrechnungssatz für BaugerätTurmdrehkran

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige

Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,

insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für

das Bedienungspersonal. Der Verrechnunssatz gilt für

das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der

Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die

tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

Turmdrehkran

1 h 			__________		__________

07.00.0011 	Verrechnungssatz für LKW Allrad-Kipper 12 to

Stundenlohnarbeiten durch LKW auf Anordnung des

AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige

Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,

insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für

das Bedienungspersonal. Der Verrechnunssatz gilt für

das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der

Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die

tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

LKW – Kipper mit Allradantrieb ca. 12 to Nutzlast.

1 h 			__________		__________

07.00.0012 	Verrechnungssatz für LKW Transporter 1,5 to

Stundenlohnarbeiten durch LKW auf Anordnung des

AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige

Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,

insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für

das Bedienungspersonal. Der Verrechnunssatz gilt für

das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der

Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die

tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

Kleintransporter ca. 1,5 t Nutzlast.

1 h 			__________		__________

____________________________

07.00 Arbeiten auf Nachweis:			____________________________

07. Gewerksumme Arbeiten auf Nachweis:	____________________________

Zusammenstellung

01.		Baustelleneinrichtung		____________________ Euro

02.		Erdbau				____________________ Euro

03		Asphaltarbeiten			____________________ Euro

04		Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	____________________ Euro

05		Übergänge				____________________ Euro

06		Raubacher Schulter			 ____________________ Euro

07		Arbeiten auf Nachweis		____________________ Euro

Summe der gesamten Leistungen netto:		____________________ Euro

+ 19 % MwSt:					____________________ Euro

Summe der gesamten Leistungen brutto:		____________________ Euro

…………………………………………………………………………………………………………

Ort / Datum							Stempel / Unterschrift